8. ШТЫРЕВОЙ ТИП

У штыревых захватов закрепление поднимаемого груза выполняется с помощью штыря (пальца), который закрепляется в отверстиях груза.

| Внешний вид | Назначение | Марка | Грузопод. захвата, т | Масса, кг | Диаметр отверстия под захват в кузове автомашины, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Захват для кузова автомобиля «Белаз». Работает на четыре захвата. Груз фиксируется за технологические отверстия. Конструкция захвата исключает самопроизвольную расстроповку груза. | 8МВ3-20,0 ж/д код 6981500916 | 5,0 | 11,2 | 60 |
|  |  | 8МВ3-40,0 ж/д код 6981500917 | 10,0 | 27,75 | 100 |
|  | Захват для кузова автомобиля «Белаз». Работает на четыре захвата. Груз фиксируется за технологические отверстия. Конструкция захвата исключает самопроизвольную расстроповку груза. | 8МВ4-20,0 ж/д код 6981500918 | 5,0 | 4,13 | 60 |
|  |  | 8МВ4-40,0 ж/д код 6981500919 | 10,0 | 16,23 | 100 |
| Внешний вид | Назначение | Марка | Грузопод. захвата, т | Масса, кг | Внутр ширина скобы/диаметр пальца |
|  | Скоба прямая | 8МВ5-2,13 ж/д код 6981500977 | 2,13 | 3,6 | 84/27 |
|  |  | 8МВ5-3,0 ж/д код 6981500978 | 3,0 | 8,5 | 90/48 |
|  |  | 8МВ5-4,26 ж/д код 6981500979 | 4,26 | 7,0 | 105/36 |
|  |  | 8МВ5-6,0 ж/д код 6981500981 | 6,0 | 16,0 | 110/56 |
|  |  | 8МВ5-7,1 ж/д код 6981500980 | 7,1 | 13,0 | 148/48 |
|  |  | 8МВ5-10,0 ж/д код 6981500982 | 10,0 | 21,0 | 170/64 |
|  |  | 8МВ5-15,62 ж/д код 6981500983 | 15,62 | 32,0 | 195/64 |
|  |  | 8МВ5-17,75 ж/д код 6981500984 | 17,75 | 38,0 | 195/72 |
|  |  | 8МВ5-22,0 ж/д код 6981500985 | 22,0 | 45,4 | 195/90 |
|  |  | 8МВ5-25,0 ж/д код 6981500986 | 25,0 | 50,0 | 210/100 |
|  | Захват для алюминиевой опалубки за технологические отверстия. Конструкция захвата исключает самопроизвольную расстроповку груза. | 8МВ6-1,5 ж/д код 6981500912 | 1,5 | 5,3 | Толщина опалубки 220-320 Диаметр отверстия 38-70 |
|  | Захват для колонн. Предназначен для подъёма из горизонтального положения в вертикальное. Обеспечивает надёжное крепление груза и лёгкую, безопасную расстроповку на высоте за оттяжку. | 8МВ7-4,0 ж/д код 6981500923 | 4,0 | 83,0 | Ширина колонны 400 Высота 2420 |
|  |  | 8МВ7-5,0 ж/д код 6981500924 | 5,0 | 64,8 | Ширина колонны 400 Высота 10000 |
|  |  | 8МВ7-10,0 ж/д код 6981500921 | 10,0 | 69,0 | Ø пальца 44 Ширина колонны 500 Высота 1300 |
|  |  | 8МВ7/1-4,0 | 4,0 | 90,0 | Ø пальца 43 Ширина колонны 400 Высота зависит от длины стропа |
|  |  | 8МВ7/1-10,0 ж/д код 6981500920 | 10,0 | 58,0 | Ø пальца 43 Ширина колонны 500 Высота зависит от длины стропа |
|  |  | 8МВ7-12,0 ж/д код 6981500922 | 12,0 | 110,0 | Ø пальца 60 Ширина колонны 600 Высота 850 |
|  |  | 8МВ7-17,0 | 17,0 | 115,0 | Ø пальца 50 Ширина колонны 600 Высота 4910 |
|  | Захват для подъема ж\д тележек за шкворневое отверстие | 8МВ8-7,5 ж/д код 6981500925 | 7,5 | 25,0 | Диаметр отверстия 75 мм Глубина 230 |
|  | Захват для ж/б плит | 8МВ9-2,5 ж/д код 6981500914 | 2,5 | 5,0 | Диаметр отверстия 65 Глубина 130 |
|  | Захват для подъема и перемещения ж/б панелей за технологические отверстия | 8МВ10-0,28 ж/д код 6981500911 | 0,28 | 1,4 | Диаметр отверстия 25 мм Толщина панели 120 мм |
|  | Захват для ж/б плит | 8МВ11-0,23 ж/д код 6981500913 | 0,23 | 1,7 | - |
|  | Цанговый захват для бетонных плит. Предназначен для демонтажа и монтажа шестигранных плит аэродромного бетонного покрытия с технологическим отверстием 60мм. | 8МВ16-1,8/60 | 1,8 | 4,12 | - |