ЭП – 103КО    ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  ПОГРУЗЧИК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Начало серийного выпуска - 1992 г.

Номинальная грузоподъемность - 1000 кг

Номинальная высота подъема - 2000, 3300 мм

Свободная высота подъема вил - 200 мм

Габариты:

полная длина - 2860 мм

ширина - 950 мм

высота по грузоподъемнику -      1435, 2085 мм

высота по ограждению - 2120 мм

Внешний радиус поворота -1630 мм

Длина вил -  800 мм

Дорожный просвет - 90 мм

Скорость движения с грузом -12 км/час

Преодолеваемый уклон - 12 %

Скорость подъема вил - 250 мм

Масса в рабочем состоянии - 2600 кг не более

Двигатель тяговый:

тип - электрический

мощность - 3,5 квт

Двигатель подъема:

тип - электрический

мощность - 3,4 квт

Аккумуляторная батарея - напряжение (номинальная емкость)

щелочная - 40/300

кислотная - 40/490

Рабочее давление гидропривода  - 160 кг/см²

Тип шин – массивные/суперэластик/пневматические

Гарантийный срок -18 месяцев